EverFlo® -happirikastin

- Laite rikastaa hapen huoneilmasta,

erillistä happipulloa ei tarvita.

- Lisähapen tarve on yksilöllistä ja vaihtelevaa. XXX happea annetaan silloin tällöin puolesta tunnista reiluun tuntiin kerrallaan.

- Liika hapensaanti ei ole elimistölle hyväksi ja voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta kehossa ja näkyä esimerkiksi käsien vapinana.

- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä. Avotulen käyttö laitteen läheisyydessä on kielletty!

- Kiinnitä happiletkun toinen pää laitteen päällä olevaan suuttimeen painamalla se sisään.

- Kiinnitä happiletku joko maskiin tai happiviiksiin.

- Viiksissä olevat suuttimet laitetaan sieraimiin ja letku asetetaan kiertämään korvien takaa yläkautta eteen, jolloin se kulkee kaulalta, ei niskasta.

- Happimäärä asetetaan mittarin päällä olevasta nupista kääntämällä. Edellisellä kerralla määrätty nopeus säilyy. Säätö tehdään laitteen ollessa päällä.

- XXX nopeus on 0,5 LPM, eli laitteen ollessa käynnissä musta pallo nousee ensimmäisen viivan kohdalle (0,5).

- Aseta viikset tai maski XXX ja käynnistä laite katkaisijasta. Laite piippaa ja vilkuttaa valoja ja alkaa rikastamaan happea.